|  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу № |  |  |
|  |  |  |  | от "__" ________ 2010 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| Заместитель генерального директора по производству | Генеральный директор |  |
| ОАО "Московская газетная типография" |  | ОАО "Московская газетная типография" |
| ________________________ | А.М.Гребенщикова | ________________________ | Ю.В.Яковлев |
| "____" ___________ 2010 г. |  | "____" ___________ 2010 г. |  |

## ТРЕБОВАНИЯ

к качеству журнальной полиграфической продукции, отпечатанной на офсетных рулонных печатных машинах

Состав требований к качеству продукции

Требования к качеству полиграфической продукции включают:

- Международные, государственные и отраслевые стандарты;

- Санитарно-гигиенические требования;

- Нормативы, установленные производителями оборудования.

Требования к качеству материалов

Материалы, применяемые для изготовления изданий, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий полиграфической промышленности. Показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований, установленных в отечественных нормативных документах.

Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия.

Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям оборудования и требованиям заказчика должно проверяться с помощью проведения тестов.

Качество печати

Общие требования

Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам (эталонам) по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения.

На печатных листах за обрезным полем проставляются шкалы контроля печатного процесса,  метки фальцовки, обрезные метки.

На тиражных оттисках  не допускается:

наличие непропечатки; следов смазывания краски; тенения; выщипывания волокон бумаги; пятен; следов рук  и других загрязнений; разрывов бумаги, сморщенных, загнутых углов и кромок.

На тиражных оттисках допустимо наличие отмарывания в случае, если параметр «total ink» изображения превышает максимальный показатель 300%.

На тиражных оттисках допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «марашек» (элементов бумажной пыли, отпечатанных через офсетную резину) на оттиске размером не более 1 мм в количестве 2-х  шт. на 0,35 м² печатного листа, и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на других значимых элементах изображения.

На тиражных оттисках допустимо наличие царапин не более одной на 0,35 м2  печатного листа размером по длине не более 4 мм. и ширине не более 0,1 мм., не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на других значимых элементах изображения.

Совмещение красок и точность фальцовки

Изображения на оттисках, отпечатанных цветными красками, должны быть совмещены. Допустимые отклонения совмещения должны быть не более 0,1 мм.  Отклонения в приводке красок на лицевой и оборотной стороне должно быть не более 0,2 мм. Отклонение при фальцовке продольного и поперечного фальцев и их косины от линии сгиба не должно быть более 1 мм.

Оптическая плотность красок

Тиражные оттиски по показателям оптической плотности красок должны соответствовать Денситометрическим нормам печатания ISO 12647-2 (2004) (Табл. 1).

Таблица 1

| Класс бумаги | Плотность отражения сплошных красочных слоев |
| --- | --- |
|  | Голубой | Пурпурный | Желтый | Черный |
|  | D | +/- | D | +/- | D | +/- | D | +/- |
| 1 | 1,55 | 0,11 | 1,50 | 0,11 | 1,45 | 0,10 | 1,85 | 0,10 |
| 2 | 1,45 | 0,09 | 1,40 | 0,09 | 1,25 | 0,09 | 1,75 | 0,09 |
| 3 | 1,43 | 0,14 | 1,33 | 0,14 | 1,26 | 0,18 | 1,75 | 0,14 |
| 4 | 1,00 | 0,10 | 0,95 | 0,10 | 0,95 | 0,11 | 1,25 | 0,10 |
| 5 | 1,00 | 0,15 | 0,95 | 0,19 | 0,90 | 0,26 | 1,20 | 0,17 |

Классы бумаг:

1. Мелованная глянцевая без древесной массы (от 70 г/м2 и выше)

2. Мелованная матовая без древесной массы,

3. Легкомелованная глянцевая без древесной массы (до 70 г/м2)

4. Немелованная (офсетная)

5. Немелованная (газетная, суперкаландрированная)

Качество готовой продукции

Издания (брошюры, журналы) скрепленные шитьем проволокой

Последовательность страниц в блоке должна соответствовать утвержденному макету.

Скобы должны располагаться на одинаковом расстоянии от краев блока. Допустимое смешение скоб от линии фальца ± 0.5 мм.

Допустимое совмещение по фальцу (на основании стандарта ISO 12647) в готовых тетрадях на бумагах массой до 90г/м2 ± 0,5 мм., на бумагах массой от 100 г/м2 и выше составляет 0,8 мм.

Обрезка блока должна соответствовать утвержденному макету. Точность соблюдения формата:

Недопустимы срезание края текста или иллюстрации на полосе ("зарезанные" текст или иллюстрации).

Совмещение разворотных иллюстраций (на основании стандарта ISO 12647) ± 0,5 мм. при использовании на ролевой печати бумаги массой 100 г/м2 и выше допуск по совмещению разворотных иллюстраций составляет ± 0,8 мм.

Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов блока:, «чужие», перевернутые, перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки.

Недопустимы переворот блока относительно обложки, "чужой" блок, разрыв обложки по сгибу; любое смещение блока за пределы обложки; механические повреждения: рваные и/или грязные страницы, обложка, дефекты, приводящие к выпадению элементов блока: не прошитые страницы, отсутствие скоб, незагнутые скобы.

Упаковка готовой продукции

- Страницы в издании размещаются согласно именам файлов.

- Недопустимы механические повреждения продукции: рваные и/или грязные страницы.

- Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов издания.

- В изданиях с вкладками недопустимо наличие вкладок, не принадлежащих заказчику, перевернутых, перепутанных, лишних вкладок.

- Пачки должны быть плотно упакованы в полиэтиленовую пленку с обвязкой крест-накрест  полипропиленовой лентой.

- Пачки с готовой продукцией должны быть обернуты в крафт-бумагу и

перевязаны  крест-накрест  полипропиленовой лентой.

- Пачки не должны самопроизвольно раскрываться. ПП-лента должна плотно охватывать пачку, не заминая при этом края издания.

- Недопустимо механическое повреждение продукции при упаковке и погрузке.

Начальник производственного отдела                                                   /Духовный А.М./