|  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу № |  |  |
|  |  |  |  | от "__" ________ 2010 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| Заместитель генерального директора по производству | Генеральный директор |  |
| ОАО "Московская газетная типография" |  | ОАО "Московская газетная типография" |
| ________________________ | А.М.Гребенщикова | ________________________ | Ю.В.Яковлев |
| "____" ___________ 2010 г. |  | "____" ___________ 2010 г. |  |

## ТРЕБОВАНИЯ

к качеству газетной полиграфической продукции, отпечатанной на офсетной рулонной печатной машине «GOSS Uniliner».

Состав требований к качеству продукции

Требования к качеству полиграфической продукции включают:

- Международные, государственные и отраслевые стандарты;

- Санитарно-гигиенические требования;

- Нормативы, установленные производителями оборудования.

Требования к качеству материалов

Материалы, применяемые для изготовления изданий, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий полиграфической промышленности. Показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований, установленных в отечественных нормативных документах.

Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия.

Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям оборудования и требованиям заказчика должно проверяться с помощью проведения тестов.

Качество печати

Общие требования

Тиражные оттиски должны соответствовать подписным экземплярам (эталонам) по цветовому тону краски, характеру и размерам элементов изображения.

По согласованию с заказчиком на издание могут быть поставлены шкалы денситометрического контроля (при печати формата А3 – в корешок издания, при печати формата А2 – в поле наборной полосы) и метки фальцовки.

На тиражных оттисках  не допускается:

наличие непропечатки; «забитые» краской участки текста и иллюстраций; дефекты воспроизведения текста или деталей иллюстраций, делающих невозможным прочтение текста; смазывания краски; тенения; выщипывания волокон бумаги; пятен; следов рук  и других загрязнений; разрывов бумаги, загнутых углов и кромок.

На тиражных оттисках допустимо наличие отмарывания в случае, если параметр «total ink» изображения превышает максимальный показатель 240%.

На тиражных оттисках допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «марашек» (элементов бумажной пыли, отпечатанных через офсетную резину) на оттиске размером не более 1 мм в количестве 2-х  шт. на 0,35 м² печатного листа, и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на других значимых элементах изображения.

На тиражных оттисках допустимо наличие царапин не более одной на 0,35 м2  печатного листа размером по длине не более 4 мм. и ширине не более 0,1 мм., не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на других значимых элементах изображения.

Совмещение красок и точность фальцовки

Изображения на оттисках, отпечатанных цветными красками, должны быть совмещены. Допустимые отклонения совмещения должны быть не более 0,2 мм.  Допустимое отклонение по фальцовке 2,0 мм;

Оптическая плотность красок

Тиражные оттиски по показателям оптической плотности красок должны соответствовать Денситометрическим нормам печатания (Табл. 1).

Таблица 1

| Оптическая плотность |
| --- |
| C голубая | М пурпурная | Y желтая | К черная |
| 0.72-0.92 | 0.76-0.96 | 0.8-1.0 | 0.99-1.19 |

Качество готовой продукции

- Страницы в издании размещаются согласно именам файлов.

- Недопустимы механические повреждения продукции: рваные и/или грязные страницы.

- Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов издания.

- В изданиях с вкладками недопустимо наличие вкладок, не принадлежащих заказчику, перевернутых, перепутанных, лишних вкладок.

- Пачки должны быть плотно упакованы в полиэтиленовую пленку с обвязкой крест-накрест  полипропиленовой лентой.

- Пачки не должны самопроизвольно раскрываться. ПП-лента должна плотно охватывать пачку, не заминая при этом края издания.

- Недопустимо механическое повреждение продукции при упаковке и погрузке.

Начальник производственного отдела                                                   /Духовный А.М./