|  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу № |  |  |
|  |  |  |  | от "__" ________ 2010 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| Заместитель генерального директора по производству | Генеральный директор |  |
| ОАО "Московская газетная типография" |  | ОАО "Московская газетная типография" |
| ________________________ | А.М.Гребенщикова | ________________________ | Ю.В.Яковлев |
| "____" ___________ 2010 г. |  | "____" ___________ 2010 г. |  |

Требования, предъявляемые к полуфабрикатам,
предоставляемым заказчиком

Издания (брошюры, журналы)

Под полуфабрикатами понимаются сфальцованные тетради и обложки.

Тетради:

- Пачки должны быть ровно уложены на европоддоны и обтянуты пленкой.

- На каждой паллете должен быть ярлык с указанием номера заказа, номера тетради и количества продукции в пачке (стандарт пачки, количество пачек, общее количество экземпляров).

- В случае складирования на одну паллету разных наименований заказов (маленькие тиражи) необходимо отделить ряды пачек прокладочными листами.

- Пачки полуфабрикатов должны состоять из одинакового количества тетрадей одного наименования, привертки должны быть ровно сложенными.

- Тетради должны быть упакованы без смещения и деформации фальцев и краев продукции.

- Полуфабрикаты не должны иметь брака по печати, механических повреждений, замятий, морщин.

- Допустимое совмещение по фальцу (на основании стандарта ISO 12647) в готовых тетрадях на бумагах массой до 90г/м² ± 0,5мм., на бумагах массой от 100 г/м² и выше составляет 0,8мм.

- Тетради должны быть отпечатаны на бумаге плотностью от 45 г/м² до 115 г/м²

- Тетради должны иметь перфорацию в головке.

- Тетради должны иметь правый (задний) шлейф (вторая половина тетради шире первой) размером 10±2мм. Не допускается наличие тетрадей одного издания с разной величиной шлейфа.

- Тетради должны иметь правильную последовательность страниц.

- На тетрадях должны быть установлены метки обрезного формата в головке и в хвосте издания в виде «усеченных» крестов длиной 6мм. Обрезные поля должны быть не менее 5мм с каждой стороны резки и не должны содержать технической информации (меток, шкал и т.п.)

- Линейные размеры сфальцованных необрезанных тетрадей должны учитывать максимальную и минимальную величину трехсторонней обрезки. Максимальная величина трехсторонней обрезки составляет 50мм, минимальная – 5мм.

Обложки:

- Обложки должны быть ровно уложены на европоддоны и обтянуты пленкой.

- На каждой паллете должен быть ярлык с указанием номера заказа и количества продукта в пачке (стандарт пачки, количество пачек, общее количество экземпляров).

- Обложки должны быть упакованы без смещения и деформации краев продукции.

- В случае складирования на одну паллету разных наименований (маленькие тиражи) необходимо отделить ряды пачек прокладочными листами.

- Полуфабрикаты не должны иметь брака по печати, механических повреждений, замятий, морщин.

- Обложки должны быть отпечатаны на бумаге плотностью от 100 г/м². В случае применения бумаги массой более 180 г/м² обложки должны предварительно биговаться.

- На обложках с припрессованной пленкой не допускается: отрыв и выступающие края пленки, пузырьки и складки.

- На обложке должны быть установлены метки обрезного формата в головке и в хвосте издания в виде «усеченных» крестов длиной 6мм. Обрезное поле обложки в головке должно быть равно обрезному полю в головке в сфальцованной тетради.

- Линейные размеры обложки должны учитывать максимальную и минимальную величину трехсторонней обрезки. Максимальная величина трехсторонней обрезки составляет 50мм, минимальная – 5мм.

- Обложки должны иметь отметку «верного угла» в виде черты длинной 3 мм.

Издания (брошюры, журналы), принимаемые на упаковку в

упаковочную бумагу или крафт.

- Привертки изданий должны быть ровно уложены на европоддоны и обтянуты пленкой.

- На каждой паллете должен быть талон с указанием номера заказа и количества продукта в пачке.

- В случае складирования на одну паллету разных наименований изданий (маленькие тиражи) необходимо отделить ряды пачек прокладочными листами.

- Привертки изданий должны состоять из одинакового количества  экземпляров одного наименования, должны быть ровно сложенными.

- Привертки изданий должны быть упакованы без смещения и деформации краев продукции.

- Издания не должны иметь брака по печати, механических повреждений, замятий, морщин.

Порядок проверки полуфабрикатов

- Соответствие количества, поступивших полуфабрикатов заявленному количеству оценивается путем сложения указанного на всех сопроводительных ярлыках к европоддонам количества экземпляров издания.

- Количество экземпляров в пачке (привертке) оценивается путем пересчета экземпляров двух  пачек (приверток), взятых из разных мест с одного любого европоддона.

- Внешние повреждения (смещения и деформации фальцев и краев продукции) оцениваются визуально путем осмотра каждого распакованного европоддона с торцов, а так же проверки одной из пачек (приверток), взятой с одного любого европоддона.

- Качество изготовления тетрадей (фальцовка, перфорация, шлейф, поля сверх обрезного формата) оцениваюся с помощью измерительной линейки путем проверки трех экземпляров из двух разных пачек (приверток), взятой с одного любого европоддона.

- Качество печати (марашки, непропечатка, отмарывание и т.д. и т.п.) не оценивается.

Начальник производственного отдела                                                   /Духовный А.М./